Vademecum per Omologazione Campi Sportivi di Calcio a 11 e Calcio a 5

Si riportano di seguito le misure e caratteristiche richieste dall’art. 27 dello Statuto Federale e dall’art. 31, e successive modifiche, del Nuovo Regolamento della LND, per l’omologazione dei campi sportivi di calcio a 11 e calcio a 5 sono le seguenti:

CALCIO A 11

Terreni di giuoco:

- Eccellenza  :					misure minime normali richieste mt.  60x100

Tolleranza ammessa sia per la larghezza

e sia per la lunghezza del  4%:	 	misure minime risultanti		mt.  57,60 x 96,00

- Promozione :			misure minime normali  richieste 		mt.  60x100

Tolleranza ammessa sia per la larghezza  che per la lunghezza 	del  4%:

misure minime risultanti		mt.  57,60 x 96,00

-Per motivi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati,

su deroga concessa dal Presidente della L.N.D.e per la durata

di una Stagione Sportiva è consentita una tolleranza non superiore al 6%

sia per la larghezza che per la lunghezza; misure minime risultanti		mt.  56,40x 94,00

- 1^ Categoria				   misure minime normali richieste 	 mt.50x100

Tolleranza ammessa sia per la larghezza che per la lunghezza del  4%:

misure minime risultanti		mt.  48,00 x96,00

-Per motivi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati,

su deroga concessa dal Presidente della L.N.D.e per la durata

di una Stagione Sportiva è consentita una tolleranza non superiore al 6%

sia per la larghezza che per la lunghezza; misure minime risultanti		 mt.  47,00x 94,00

- 2^ Categoria ,Campionato Regionale Juniores “Under 18”:

misure minime normali richieste 	mt. 50x100

Tolleranza ammessa sia per la larghezza che per la lunghezza del  6%:

misure minime risultanti		mt.  47,00x 94,00

- 3^ Categoria,  3^ Categoria “Under 21”, Juniores

Provinciale “Under 18”, 3^ Categoria “Under 18”,

Attività Amatori :		misure minime normali richieste 			 mt. 45x90

Tolleranza ammessa sia per la larghezza che per la lunghezza del  6%:

misure minime risultanti                     mt.  42,30x 84,60

Calcio Femminile:

- Campionati Nazionali :		misure minime normali richieste	mt. 60 x 100

Tolleranza ammessa sia per la larghezza che per la lunghezza del 4%:

misure minime risultanti            mt.  57,60 x 96,00

- Campionati Regionali :		misure minime normali richieste		mt. 45x90

Tolleranza ammessa sia per la larghezza che per la lunghezza del 6%:

misure minime risultanti			mt.  42,30x 84,60

Segnatura

- Il terreno di giuoco deve essere tracciato secondo le regole del giuoco ( in particolare è da tenere presente che nelle misure dell’area di rigore, dell’area di porta, della distanza del calcio di rigore e della lunetta  sono comprese le linee e i pali delle porte);

- Tutte le linee del terreno di giuoco devono avere larghezza compresa tra cm 10 e cm 12 .;

- Le bandierine d’angolo, (bastone in plastica snodato alla base e non appuntito in sommità) devono avere una altezza minima fuori terra di mt. 1,50 e la pezza, compresa nell’altezza, possibilmente gialla, delle dimensioni di cm. 45x45.

Recinzione interna:

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto  da una rete metallica o

altro sistema idoneo ed avere altezza, dal piano di calpestio del pubblico, non

inferiore a mt. 2,20 (sono vietati i fili spinati);

- Campo per destinazione

Tra le linee del terreno di giuoco e la recinzione o altro qualsiasi ostacolo, panchine

comprese, deve risultare tassativamente, una distanza non inferiore a m.1,50 (le linee

del terreno di gioco non sono comprese).

- Porte di giuoco

La sezione dei pali e traversa, che possono essere di forma quadrata, rettangolare, rotonda

o ellittica,  è compresa tra cm 10 e cm 12 ;

La luce netta, in ogni punto, deve avere larghezza mt. 7,32 ed altezza mt. 2,44. E’ ammessa una tolleranza di più o meno   cm. 2;

Le reti devono essere fissate ai pali e traversa in modo da non essere intralcio ai giuocatori

e non consentire il passaggio del pallone nemmeno alla base. La profondità della rete

(orizzontale in sommità) deve essere di almeno mt. 0,50 in sommità  e mt. 1,50 alla base;

- La superfice del terreno di giuoco può essere in terra, in erba naturale o in erba artificiale.

- Vanno poste in corrispondenza dell’area tecnica due panchine, possibilmente coperte, sufficienti per atleti e dirigenti ammessi.

Spogliatoi

- Gli spogliatoi devono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco (possono essi stessi formare recinzione) e separati per ciascuna delle due squadre e per i direttori di gara.

- Per i campionati inferiori alla 1^ Categoria (esclusa) gli spogliatoi possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco (il percorso dagli spogliatoi al terreno di giuoco deve essere protetto);

- Per ciascun squadra i locali devono avere una superficie sufficiente, esclusi i sievizi, per il movimento degli atleti,.

- Per gli ufficiali di gara una superficie, esclusi i servizi, sufficiente per il loro movimento;

- Per ciascuna squadra dovranno essere presente almeno 4 docce,1 WC, e 1 lavabo;

- Per gli ufficiali di gara almeno  1 doccia, 1WC, 1 lavabo;.

- Devono essere decorosi, riscaldati e avere l’acqua calda  per le docce ed adeguatamente protetti;

- Le Società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all’arbitro le prescritte bandierine  di colore giallo di mt 0,45x0,45 con asta della lunghezza di mt 0,75;

Illuminazione campi:

Per tutte le categorie dei campionati regionali dalla 3^ Ctg all’Eccellenza è richiesta, per il momento, una illuminazione media minima di 100 lux  e una uniformità di illuminamento in ogni punto del terreno di giuoco.

Omologazioni:

- Tutti i campi di giuoco compresi gli impianti di illuminazione sui quali si svolgono gare ufficiali di  Società regolarmente iscritte ai campionati organizzati dal Comitato Regionale Abruzzo, e solo su questi, sono omologati dal Fiduciario Regionale Campi Sportivi del Comitato, previo sopralluogo per le verifiche della conformità alle norme dell’art.31 del Regolamento della L.N.D. e delle regole di giuoco.

Le richieste per l’omologazione vanno inoltrate al Comitato Regionale alla cortese attenzione del Fiduciario dei campi sportivi Arch. Piergiorgio Iannuzzi (Fax 0862 / 4284203 e- mail crlnd.abruzzo01@figc.it ).

Calcio A 5

Per l’omologazione dei campi sportivi di calcio a 5 relativi ai  campionati regionali, provinciali e Nazionali Under 21 sono le seguenti:

- campi al coperto:   lunghezza min m. 25  max m.42 ;      larghezza  min m. 15  max m. 22

- campi scoperti  :    lunghezza min m. 25  max m.42 ;      larghezza  min m. 15  max m. 22

I campi devono essere piani, rigorosamente orizzontali con tolleranza massima dello 0,5% lungo gli assi ed avere manti in legno, gomma, PVC o erba artificiale. Sono vietati manti in asfalto, cemento o in terra battuta;

Per le gare del Campionato Nazionale Under 21 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali  o sintetici o di terra battuta.

E’ obbligatorio campi in legno o PVC o gomma.  I campi devono essere al coperto e avere le misure minime di cui sopra previste per i campi al coperto.

Per le gare dei campionati regionali di C1 che si svolgono al coperto non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta.

- campo per destinazione: tra il perimetro del campo e il rettangolo di giuoco o un qualunque ostacolo, compreso le panchine, deve esserci, tra le linee e l’ostacolo, uno spazio, con le stesse caratteristiche ed allo stesso livello del terreno di giuoco, della larghezza minima di mt.1,00 escluse le linee. Per le Società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm 10;

- segnatura campo : tutte le linee del rettangolo di giuoco possono avere larghezza minimo cm 5 e massimo cm 8; mentre la linea di porta compresa fra i due pali deve essere solo ed esclusivamente di cm 8 ; la tracciatura del campo deve essere conforme alle regole di giuoco.

Per campi di larghezza compresa tra mt.15 e mt 16, l’area di rigore si riduce da mt 6.00 a mt. 4.00. Il punto del calcio di rigore resta a mt.6.00.

- porte di giuoco :

-sono costituite dai soli pali e traversa; non sono consentite strutture di rinforzo né archetti reggirete;

-la luce netta delle porte, in ogni punto, deve essere di  mt. 3,00 di larghezza e mt 2,00 di altezza;

-la sezione dei pali, che possono essere di forma quadrata ,rettangolare, rotonda o ellittica,

deve essere di spessore esclusivamente  di cm. 8,00.

-le porte durante le gare e durante gli allenamenti devono risultare ben ancorate al suolo in modo da evitare nel modo più assoluto il ribaltamento e lo spostamento delle stesse;

-le porte devono essere dotate di rete di nylon o corda e ancorate ai pali in modo da impedire il passaggio del pallone;

- campi all’aperto:

-recinzione nei quattro lati in rete metallica di altezza minima m. 2.20 o da altro sistema idoneo dal piano di calpestio del pubblico;

-due panchine in corrispondenza delle zone sostituzione sufficienti per atleti e dirigenti ammessi;

- l’illuminamento del terreno di giuoco, per gare ufficiali in notturna, non inferiore a 250 lux  medio, misurati a piano terreno.

- campi al coperto:

-altezza libera delle pareti in corrispondenza dell’esterno del campo per destinazione non inferiore a m. 2.50;

-altezza libera del soffitto in corrispondenza della linea centrale non inferiore a m. 6.00;

-uscite di sicurezza almeno due di larghezza non inferiore a m. 1.20;

-spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell’attività sportiva con strutture fisse o mobili (quest’ultime rese non movibili durante la gara) aventi altezza minima di mt 1,10 dal piano di calpestio del pubblico;

-illuminamento del terreno di giuoco non inferiore a 300 lux  medio, misurati a piano terreno;

-due panchine in corrispondenza delle zone sostituzioni sufficienti per atleti e dirigenti ammessi.

-non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, in cemento ed in terra battuta;

spogliatoi:

- possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco;

- essere separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro e ubicati nello stesso stabile;

- avere per ciascuna squadra una  superficie netta  sufficiente per il movimento degli atleti esclusi i servizi  che devono essere separati e contenere almeno 3 docce, 1 WC,1 lavabo;

- avere per gli ufficiali di gara una superficie netta sufficiente al loro movimento,  esclusi i servizi che devono essere separati e contenere almeno 1 doccia ,1 WC, 1 lavabo;

- essere ubicati all’interno della stessa struttura sportiva e nell’immediate vicinanze del campo di giuoco;

- il percorso dagli spogliatoi all’area di giuoco se interessa zone percorse dal pubblico dovrà essere protetto e garantita la incolumità degli atleti anche per mezzo di separatori mobili;

- essere, in ogni caso, decorosi, attrezzati ed adeguatamente protetti, nonché riscaldati ed avere sufficiente acqua calda per le docce.

Omologazioni:

- Tutti i campi di giuoco compresi gli impianti di illuminazione sui quali si svolgono gare ufficiali di Società regolarmente iscritte ai campionati organizzati dal Comitato Regionale Abruzzo, e solo su questi, sono omologati dal Fiduciario Regionale Campi Sportivi del Comitato, previo sopralluogo per le verifiche della conformità alle norme dell’art.31 del Regolamento della L.N.D. e delle regole di giuoco.

- Le richieste per l’omologazione vanno inoltrate al Comitato Regionale alla cortese attenzione del Fiduciario dei campi sportivi Arch. Piergiorgio Iannuzzi (Fax 0862 / 4284203 e- mail crlnd.abruzzo01@figc.it )